## Slide 1
سیستم تصمیم‌گیر فعال برای بازرسی عیوب سطحی فولاد
کیفیت سطحی محصولات فولادی در فرآیند نورد گرم، نقش حیاتی در عملکرد مکانیکی و ارزش اقتصادی دارد. عیوب سطحی می‌توانند منجر به کاهش کیفیت، افزایش ضایعات و هزینه‌های قابل توجه شوند.
محمدامین محمدیون شبستری
محمدسبحان سخائی

## Slide 2
چالش‌های بازرسی سنتی و هدف پروژه
روش‌های سنتی بازرسی، متکی بر پایش انسانی، در سرعت‌های بالا با کاهش دقت و خستگی اپراتور مواجه‌اند. سیستم‌های بینایی ماشین موجود نیز اغلب تنها عیب را تشخیص می‌دهند و توانایی تصمیم‌گیری کنترلی ندارند.
هدف این پروژه، گذار از پایش غیرفعال به یک سیستم تصمیم‌گیر فعال است که علاوه بر شناسایی عیوب، با در نظر گرفتن شدت خرابی و اطمینان تشخیصی، بر پارامترهای عملیاتی خط تولید مانند سرعت نوار نقاله تأثیر بگذارد.

## Slide 3
مجموعه داده NEU-DET: پایه و اساس آموزش
Crazing (ترک‌خوردگی)
ترک‌های ریز و نامنظم سطحی که می‌توانند استحکام مکانیکی را کاهش دهند.
Inclusion (ناخالصی)
ذرات غیر فلزی یا مواد خارجی در سطح، ناشی از آلودگی فرآیند تولید.
Patches (لک)
نواحی غیر یکنواخت سطح، اغلب به دلیل مشکلات حرارتی یا شیمیایی.
Pitted Surface (سطح حفره‌دار)
حفره‌ها یا فرورفتگی‌های موضعی که می‌توانند منشأ ترک‌های عمیق‌تر باشند.
Rolled-in Scale (فاز نورد شده)
پوسته‌های اکسیدی که در حین نورد به سطح ورق فشرده شده‌اند.
Scratches (خراش)
خطوط یا خراش‌های سطحی که معمولاً عمق کمتری دارند.
مجموعه داده NEU-DET شامل ۱۸۰۰ تصویر خاکستری از ۶ نوع عیب متداول سطحی در فولاد نورد گرم است. هر کلاس شامل ۳۰۰ تصویر است که توزیع متوازنی را فراهم می‌کند. تصاویر با فایل‌های XML حاوی مختصات دقیق جعبه‌های مرزی ارائه شده‌اند.

## Slide 4
پیش‌پردازش داده‌ها: آماده‌سازی برای YOLO
کیفیت داده‌های ورودی در بینایی ماشین صنعتی حیاتی است. تصاویر خطوط نورد گرم تحت تأثیر تغییرات روشنایی، بازتاب‌ها، لرزش دوربین و نویز قرار دارند. پیش‌پردازش داده‌ها صرفاً برای بهبود ظاهری نیست، بلکه برای افزایش قابلیت تعمیم مدل YOLO به شرایط واقعی کارخانه است.
CLAHE برای بهبود کنتراست
الگوریتم CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) به صورت محلی کنتراست تصاویر را افزایش می‌دهد و مرز بین عیوب و بافت سالم را برجسته‌تر می‌کند. این کار به YOLO کمک می‌کند تا ویژگی‌های مبتنی بر لبه و بافت را با دقت بالاتری استخراج کند.
شبیه‌سازی تاری حرکتی و نویز
تاری حرکتی (Motion Blur) به صورت تصادفی بر روی ۳۰٪ تصاویر اعمال شد تا شرایط واقعی خط تولید (حرکت نوار فولادی) شبیه‌سازی شود. همچنین نویز گاوسی کنترل‌شده به ۱۰٪ تصاویر اضافه شد تا مدل در برابر نویزهای صنعتی مقاوم‌تر شود. این اقدامات از بیش‌برازش جلوگیری کرده و پایداری مدل را افزایش می‌دهند.

## Slide 5
آموزش مدل YOLOv8n-GSEBlock
YOLOv8 به عنوان هسته اصلی تشخیص عیوب سطحی استفاده شده است. این مدل به دلیل سرعت و دقت بالا، برای کاربردهای صنعتی ایده‌آل است. برای تقویت کانال‌های مهم و تضعیف کانال‌های غیرمؤثر، از ماژول توجه کانالی بهبودیافته GSE (Global Squeeze Enhancement) استفاده شده است.
1
فشرده‌سازی سراسری
با استفاده از میانگین‌گیری و بیشینه‌گیری سراسری، اطلاعات کلی و ویژگی‌های برجسته هر کانال حفظ می‌شوند.
2
یادگیری وزن‌های کانالی
خروجی‌های pooling وارد یک شبکه کانولوشنی کوچک شده و وزن‌های کانالی در بازه [0,1] تولید می‌شوند.
3
بازکالیبراسیون ویژگی‌ها
نقشه ویژگی ورودی در وزن‌های کانالی ضرب می‌شود تا کانال‌های مرتبط با عیوب تقویت و کانال‌های غیرضروری تضعیف شوند.
ماژول GSE پس از خروجی SPPF در بخش Neck مدل YOLOv8 افزوده شده است تا بیشترین تأثیر را بر کیفیت ویژگی‌ها داشته باشد.

## Slide 6
مدل YOLOv8n-GSEBlock

## Slide 7
نتایج آموزش YOLOv8n-GSEBlock
همانطور که در نمودارها مشاهده می‌شود، مدل در بخش طبقه‌بندی به خوبی آموزش دیده است. با این حال، در کشیدن Bounding Box دچار بیش‌برازش شده و از اپوک ۵۰ به بعد، خطای آن افزایش یافته است. در سایر معیارها نیز روند بهبود مشاهده می‌شود، هرچند که به مقادیر بسیار بالایی دست نیافته‌ایم.
نمودارها نشان می‌دهند که عملکرد مدل بر روی کلاس‌های Crazing و Rolled-in Scale پایین است، اما بر روی کلاس‌های Patches و Pitted Surface نتایج بهتری حاصل شده است. این نشان‌دهنده نیاز به بهبود در تشخیص برخی عیوب خاص است.

## Slide 8
پیاده‌سازی مدل YOLOv8n-Improvement
این نسخه بهبودیافته YOLOv8n با تغییرات ساختاری و بهینه‌سازی در سطوح مختلف شبکه طراحی شده است. این تغییرات شامل ماژول استخراج ویژگی CSP-ABAN، مکانیزم توجه سراسری GAM، ماژول کانولوشن GSConv، تابع هزینه PIoUv2 و بلوک توجه GSE بهبودیافته در ماژول SPPF است.
GSConv
جایگزینی کانولوشن‌های استاندارد برای حفظ سبکی و افزایش تبادل اطلاعات کانالی.
CSP-ABAN
بازطراحی ماژول‌های C2f برای تعادل بین توان بازنمایی ویژگی و هزینه محاسباتی.
GAM
مکانیزم توجه سراسری برای افزایش توان تمایز ویژگی‌ها.
PIoUv2
جایگزینی تابع هزینه CIoU برای همگرایی سریع‌تر و تمرکز بر جعبه‌های با کیفیت متوسط.
GSE در SPPF
بلوک توجه GSE بهبودیافته در خروجی SPPF برای تقویت بازنمایی کانالی ویژگی‌ها.
این تغییرات یک ساختار هم‌افزا ایجاد می‌کنند که منجر به افزایش دقت و پایداری مدل، در عین حفظ سبکی آن می‌شود.

## Slide 9
مدل YOLOv8n-Improvement

## Slide 10
مدل YOLOv8n-Improvement
LABEL
PRED

## Slide 11
مدل YOLOv11m

## Slide 12
مدل YOLOv11m
LABEL
PRED

## Slide 13
مقایسه عملکرد مدل‌ها
در این پروژه، سه مدل YOLOv8n-GSEBlock، YOLOv8n-Improvement و YOLOv11m آموزش داده شدند. هر مدل دارای ویژگی‌ها و مزایای خاص خود است:
1
YOLOv8n-GSEBlock
سبک، سریع و دارای بهبودهای ساختاری پایه با افزودن بلوک GSE. عملکرد خوبی در برخی کلاس‌ها دارد اما در تشخیص پس‌زمینه و برخی عیوب خاص ضعف نشان می‌دهد.
2
YOLOv8n-Improvement
نسخه بهینه‌سازی شده با مکانیزم‌های توجه و تابع هزینه پیشرفته. تعادل مناسبی بین دقت و کارایی ارائه می‌دهد و در تشخیص اشتباه پس‌زمینه بهبود قابل توجهی دارد.
3
YOLOv11m
مدل بزرگتر با ظرفیت یادگیری بالاتر و دقت بالقوه بیشتر. با وجود افزایش بار محاسباتی ،۷ برابر پارامتر بیشتر، بهبود دقت آن نسبت به YOLOv8n-Improvement چشمگیر نیست. در کلاس‌های Crazing و Scratches بهبود داشته است.
انتخاب مدل مناسب به محدودیت منابع محاسباتی و سطح دقت مورد نیاز بستگی دارد. YOLOv8n-Improvement تعادل خوبی بین دقت و کارایی ارائه می‌دهد.

## Slide 14
سیستم کنترل فازی: تصمیم‌گیری هوشمند
برای تبدیل خروجی مدل YOLO به یک تصمیم کنترلی، از یک سیستم استنتاج فازی (Fuzzy Inference System) نوع ممدانی استفاده شده است. این سیستم، اطلاعات تشخیص عیوب را به یک فرمان کنترلی پیوسته برای تنظیم سرعت خط تولید تبدیل می‌کند.
استخراج اطلاعات از YOLO
YOLO مختصات جعبه مرزی، شناسه کلاس و میزان اطمینان را تولید می‌کند. این اطلاعات به "امتیاز ریسک نرمال‌شده" و "میانگین اطمینان تشخیص" تبدیل می‌شوند.
ورودی‌ها و خروجی فازی
دو ورودی امتیاز ریسک و اطمینان) و یک خروجی (تغییر سرعت تعریف شده‌اند. هر ورودی دارای سه مجموعه فازی (Low, Medium, High) و خروجی دارای سه مجموعه (Brake, Maintain, Accelerate) است.
قوانین فازی
قوانین به صورت ترکیب منطقی AND بین ورودی‌ها تعریف شده‌اند. مثلاً: "اگر ریسک کم و اطمینان زیاد باشد ← افزایش سرعت".
خروجی نهایی
خروجی نهایی در بازه [1,-1] است: -1 برای کاهش شدید سرعت، ۰ برای حفظ سرعت و ۱ برای افزایش سرعت.
از توابع عضویت گاوسی برای پیوستگی و جلوگیری از تغییرات ناگهانی در خروجی کنترل استفاده شده است. این سیستم فازی به عنوان یک راهنمای اولیه برای عامل یادگیری تقویتی عمل می‌کند.

## Slide 15
قوانین سیستم کنترل فازی
شماره قانون | ورودی ۱: ریسک Risk | ورودی ۲: اطمینان Confidence | خروجی: تغییر سرعت Speed Change | رفتار سیستم
۱ | کم | زیاد | افزایش سرعت | شرایط ایمن و مطمئن است.
۲ | کم | متوسط | افزایش سرعت | ریسک پایین است، با احتیاط سرعت زیاد شود.
۳ | کم | کم | حفظ سرعت | ریسک کم است اما مدل مطمئن نیست (احتیاط).
۴ | متوسط | زیاد | کاهش سرعت | خطر متوسط قطعی است، سرعت باید کم شود.
۵ | متوسط | متوسط | حفظ سرعت | شرایط لب‌مرزی است، تغییر ندهیم.
۶ | متوسط | کم | حفظ سرعت | مدل شک دارد، وضعیت فعلی حفظ شود.
۷ | زیاد | زیاد | کاهش سرعت | خطر قطعی و بالا (ترمز شدید).
۸ | زیاد | متوسط | کاهش سرعت | خطر بالا محتمل است (ترمز).
۹ | زیاد | کم | کاهش سرعت) | حتی با اطمینان کم، ریسک بالا شوخی‌بردار نیست (ایمنی اولویت دارد).

## Slide 16
شبیه‌سازی حلقه‌بسته و یادگیری تقویتی
یک سیستم کنترل حلقه‌بسته برای تنظیم دینامیکی سرعت نوار نقاله بر اساس عیوب تشخیص‌داده شده توسط YOLO طراحی شد. این سیستم از یادگیری عمیق برای تشخیص و منطق فازی برای تصمیم‌گیری کنترلی استفاده می‌کند.
تصویر
YOLO
برآورد ریسک
کنترل فازی
هدف از به کارگیری Reinforcement Learning (RL) ایجاد یک مکانیزم تصمیم‌گیری تطبیقی برای تعادل بین بهره‌وری تولید ،افزایش سرعت، و کمینه‌سازی عیوب ،کاهش سرعت، در شرایط خطر است. الگوریتم Q-Learning با فضای حالت کوچک ۹ حالت) و فضای عمل (۳ عمل استفاده شده است.
تابع پاداش به گونه‌ای طراحی شده که عامل را به سمت سرعت بالا در شرایط ایمن و کاهش سرعت در ریسک بالا تشویق می‌کند. نتایج نشان می‌دهند که با RL، تغییرات سرعت نوار نقاله پیوسته‌تر شده و از حالت نوسانی دورتر شده‌ایم، که نشان‌دهنده بهبود در تصمیم‌گیری کنترلی است.

## Slide 17
خروجی YOLO8n و سیستم کنترل فازی و کنترل با RL